## Slide 1: KS
representa aproximadamente a tensão necessária para o drivetrain vencer o atrito e começar a se mover

## Slide 2: Drive.java
um método público para mandar a mesma tensão aos quatro módulos.

## Slide 3
// #region MODO CALIBRAÇÃO POR TENSÃO
// Indica se estamos executando um teste direto de tensão.
private boolean calibrationVoltageMode = false;
// Tensão que será aplicada aos motores de Drive.
private double calibrationDriveVolts = 0.0;
// #endregion

## Slide 4
Vamos Substituir

## Slide 5
// ==========================================================
// 7 - COMANDA OS QUATRO MÓDULOS
// ==========================================================
if (calibrationVoltageMode) {
// ======================================================
// MODO CALIBRAÇÃO
// ======================================================
//
// Mantém as rodas apontadas para frente (0 rad)
// e aplica tensão diretamente nos Drives.
//
// ======================================================
SwerveModuleState calibrationState =
new SwerveModuleState(
0.0,
new Rotation2d()
);
// ------------------------------------------------------
// PRIMEIRO:
// mantém todos os Steers apontados para 0°
// ------------------------------------------------------
frontLeft.setDesiredState(calibrationState);
frontRight.setDesiredState(calibrationState);
backLeft.setDesiredState(calibrationState);
backRight.setDesiredState(calibrationState);
// ------------------------------------------------------
// DEPOIS:
// aplica tensão diretamente nos motores de Drive
// ------------------------------------------------------
frontLeft.setDriveVoltage(
calibrationDriveVolts
);
frontRight.setDriveVoltage(
calibrationDriveVolts
);
backLeft.setDriveVoltage(
calibrationDriveVolts
);
backRight.setDriveVoltage(
calibrationDriveVolts
);
// ------------------------------------------------------
// LOG
// ------------------------------------------------------
Logger.recordOutput(
"Calibration/DriveVoltage",
calibrationDriveVolts
);
}

## Slide 6
else {
// ======================================================
// MODO NORMAL DO SWERVE
// ======================================================
frontLeft.setDesiredState(
moduleStates[0]
);
frontRight.setDesiredState(
moduleStates[1]
);
backLeft.setDesiredState(
moduleStates[2]
);
backRight.setDesiredState(
moduleStates[3]
);
}

## Slide 7
Entre DRIVE FIELD RELATIVE e STOP, coloque:

## Slide 8
// #region CALIBRAÇÃO - VOLTAGEM DO DRIVE
// ============================================================
// ATIVAR CALIBRAÇÃO POR TENSÃO
// ============================================================
//
// Usado somente para testes de calibração.
//
// Exemplo:
//
// setCalibrationDriveVoltage(0.3);
//
// Isso significa:
//
// aplicar aproximadamente 0.3 V
// aos quatro motores de Drive.
//
// ============================================================
public void setCalibrationDriveVoltage(
double volts
) {
// --------------------------------------------------------
// ENTRA NO MODO DE CALIBRAÇÃO
// --------------------------------------------------------
calibrationVoltageMode = true;
// --------------------------------------------------------
// LIMITE DE SEGURANÇA
//
// Para nosso teste manual de kS não queremos mandar
// tensão alta acidentalmente.
//
// Limite:
//
// -2 V até +2 V
//
// --------------------------------------------------------
calibrationDriveVolts =
Math.max(
-2.0,
Math.min(
2.0,
volts
)
);
// --------------------------------------------------------
// GARANTE QUE NÃO EXISTA COMANDO NORMAL DE CHASSI
// --------------------------------------------------------
chassisSpeeds =
new ChassisSpeeds();

## Slide 9
// --------------------------------------------------------
// LOG
// --------------------------------------------------------
Logger.recordOutput(
"Calibration/DriveVoltage",
calibrationDriveVolts
);
}
// ============================================================
// DESATIVAR CALIBRAÇÃO POR TENSÃO
// ============================================================
public void stopCalibrationDriveVoltage() {
// --------------------------------------------------------
// REMOVE A TENSÃO
// --------------------------------------------------------
calibrationDriveVolts = 0.0;
frontLeft.setDriveVoltage(0.0);
frontRight.setDriveVoltage(0.0);
backLeft.setDriveVoltage(0.0);
backRight.setDriveVoltage(0.0);
// --------------------------------------------------------
// VOLTA PARA O CONTROLE NORMAL
// --------------------------------------------------------
calibrationVoltageMode = false;
chassisSpeeds =
new ChassisSpeeds();
// --------------------------------------------------------
// LOG
// --------------------------------------------------------
Logger.recordOutput(
"Calibration/DriveVoltage",
0.0
);
}
// #endregion

## Slide 10: CalibrationCommands.java

## Slide 11
// #region TESTE KS
// ============================================================
// TESTE EXPERIMENTAL DE kS
// ============================================================
//
// Vamos começar com tensões muito pequenas.
// O objetivo é descobrir aproximadamente em qual tensão
// o drivetrain começa a se movimentar.
//
// IMPORTANTE:
// Isso é apenas uma ESTIMATIVA experimental.
// Depois vamos comparar com o SysId.
//
// ============================================================
// Tempo aplicado em cada tensão
public static final double KS_STEP_TIME = 1.5;
// Tempo parado entre as tensões
public static final double KS_STOP_TIME = 1.0;
// Tensões utilizadas no teste
public static final double KS_VOLTAGE_1 = 0.10;
public static final double KS_VOLTAGE_2 = 0.20;
public static final double KS_VOLTAGE_3 = 0.30;
public static final double KS_VOLTAGE_4 = 0.40;
public static final double KS_VOLTAGE_5 = 0.50;
public static final double KS_VOLTAGE_6 = 0.60;
// #endregion

## Slide 12: CalibrationCommands

## Slide 13
Classe atualizada esta em:
Aula 3 assets

## Slide 14
// ============================================================
// POV → - TESTE KS
// ============================================================
m_driverController
.povRight()
.whileTrue(
CalibrationCommands.driveKsTest(drive)
);
}

## Slide 15: Separar o Controle Normal
controle normal do Swerve do controle específico de calibração.

## Slide 16
// #region CALIBRAÇÃO - ALINHAMENTO DO STEER
// ============================================================
// POSICIONAR STEER DIRETAMENTE PARA CALIBRAÇÃO
// ============================================================
//
// Diferente de setDesiredState(), este método NÃO utiliza:
//
// SwerveModuleState.optimize()
//
// Portanto:
//
// 0 rad = realmente pedir 0 rad ao controlador do Steer.
//
// Isso é importante nos testes de kS,
// pois queremos que todas as rodas estejam orientadas
// fisicamente para a mesma direção.
//
// ============================================================
public void setCalibrationTurnPosition(
double angleRadians
) {
// Normaliza o ângulo entre -PI e +PI
double normalizedAngle =
MathUtil.angleModulus(
angleRadians
);

## Slide 17
// Envia diretamente para o IO.
//
// No robô real:
//
// ModuleIOTalonFX
// ↓
// PositionVoltage
// ↓
// Kraken do Steer
io.setTurnPosition(
normalizedAngle
);
// --------------------------------------------------------
// LOG
// --------------------------------------------------------
Logger.recordOutput(
"Drive/Module"
+ index
+ "/CalibrationTurnSetpointRad",
normalizedAngle
);
}
// ============================================================
// ERRO DO STEER DURANTE CALIBRAÇÃO
// ============================================================
public double getCalibrationTurnErrorRad(
double targetAngleRadians
) {
return MathUtil.angleModulus(
targetAngleRadians
- inputs.turnPositionRad
);
}
// ============================================================
// VERIFICA SE O STEER ESTÁ ALINHADO
// ============================================================
public boolean isCalibrationTurnAligned(
double targetAngleRadians,
double toleranceRadians
) {
double error =
getCalibrationTurnErrorRad(
targetAngleRadians
);
boolean aligned =
Math.abs(error)
<= toleranceRadians;

## Slide 18
// --------------------------------------------------------
// LOGS
// --------------------------------------------------------
Logger.recordOutput(
"Drive/Module"
+ index
+ "/CalibrationTurnErrorRad",
error
);
Logger.recordOutput(
"Drive/Module"
+ index
+ "/CalibrationTurnAligned",
aligned
);
return aligned;
}
// #endregion

## Slide 19: Vamos corrigir o Drive
A correção se deu necessária pois enviando a voltagem, devido o método Estado desejado do Módulo, acaba que as rodas não estão com a mesma rotação e algumas vão pra frente e outras pra traz

## Slide 20
// #region MODO CALIBRAÇÃO POR TENSÃO
// Indica se estamos executando um teste direto de tensão.
private boolean calibrationVoltageMode = false;
// Tensão solicitada para os motores de Drive.
private double calibrationDriveVolts = 0.0;
// ============================================================
// ÂNGULO DO STEER DURANTE A CALIBRAÇÃO
// ============================================================
//
// 0 rad = rodas apontadas para frente.
//
// IMPORTANTE:
// Durante o kS não utilizaremos SwerveModuleState.optimize().
//
private static final double CALIBRATION_TURN_ANGLE_RAD =
0.0;
// ============================================================
// TOLERÂNCIA DE ALINHAMENTO
// ============================================================
//
// Só permitiremos tensão nos motores de Drive quando
// TODOS os quatro módulos estiverem a no máximo
// aproximadamente 3 graus da posição desejada.
//
private static final double CALIBRATION_TURN_TOLERANCE_RAD =
Math.toRadians(3.0);
// #endregion

## Slide 21
Drive está em assets

## Slide 22: Testar com o robô no alto

## Slide 25: Teste com robô no chão
Importante verificar no teste robô no alto se as rodas estão indo na direção correta

## Slide 27: O comportamento parece ser aproximadamente:

## Slide 28: Por enquanto temos algo assim: