## Slide 1: Verificar dispositivos no Phoenix Tuner X

## Slide 2: Nesta primeira verificação, o objetivo é simplesmente confirmar:
✅ dispositivo aparece
✅ CAN ID correto
✅ sem IDs duplicados
✅ TalonFX responde
✅ CANcoder responde
✅ Pigeon 2 responde

## Slide 7: CANcoder e zero mecânico
Agora começa a calibração de verdade.

## Slide 8: Front Lef
Drive ID 13 Steer
ID 11 CANcoder
ID 12 Offset -0.067626953125

## Slide 11: Vamos testar cada um dos módulos

## Slide 12: Teste
Alinhe com uma régua e verifique
Absolute Position
-0.003418 × 360 ≈ -1,23°
Ou seja, com a roda novamente alinhada pela régua, o erro ficou em aproximadamente 1,2°, o que é bem pequeno para um alinhamento manual.
Gire 90°
0.233154 rotations
Ou seja, você girou manualmente algo perto de 84°, bem próximo dos 90° esperados. Como foi feito à mão, está totalmente aceitável para esse teste.

## Slide 13: Faça para cada um dos motores Utilize IA para verificar se eles ficaram coerentes essses testes são manual utilize um gabarito ou régua

## Slide 15: STEER
testar o STEER de um único módulo real

## Slide 16
Para testar coloque
Enable na drive station

## Slide 17: Pode fazer o mesmo para todos os motores Use IA pande o self test tambem para ajudar a avaliar como está o motor pelos logs
Ideia agora verificar o turn e drive
Também a resposta de cada motor

## Slide 18
Pode testar mais de uma roda ao mesmo tempo

## Slide 20
Pode colocar os quatro motores de turn
Utilizar position voltage.
Deixar no ponto 0.
Ele vai alinhar as 4 rodas