## Slide 1: Drivetrain
completo no robô real, ainda suspenso, usando o nosso código.

## Slide 2: Deploy
Perfeito. Antes de habilitar o robô, faça só essa sequência para reduzir risco:
Deixe o robô suspenso, com as quatro rodas livres.
Faça o Deploy Robot Code.
No Driver Station, confirme que o programa iniciou sem erro.
Ainda Disabled, observe se nenhum módulo começa a se mexer sozinho.
Habilite Teleop sem tocar no controle.
Se tudo ficar estável, mova o analógico bem pouco para frente.

## Slide 3
CTRL + Shift + P

## Slide 4: ✅ DEPLOY REAL ✅ Xbox ✅ RobotContainer ✅ Commands ✅ Drive ✅ ModuleIOTalonFX ✅ Pigeon 2 ✅ AdvantageKit ✅AdvantageScope

## Slide 5: Testar Rotação
Olhe no Phoenix Turner

## Slide 7: Mudar Forma de Pilotar
Relação ao Robô e Relação a Arena

## Slide 8
// #region MODO DE DIREÇÃO
// true = Field Relative
// false = Robot Relative
private boolean fieldRelativeEnabled = true;
// #endregion

## Slide 9
// ====================================================
// ESCOLHE O MODO DE DIREÇÃO
// ====================================================
if (fieldRelativeEnabled) {
// -----------------------------------------------
// FIELD RELATIVE
// -----------------------------------------------
drive.driveFieldRelative(
vx,
vy,
omega
);
} else {
// -----------------------------------------------
// ROBOT RELATIVE
// -----------------------------------------------
drive.drive(
vx,
vy,
omega
);
}
},
// Quando o comando terminar
// ou for interrompido
drive::stop
)
);
// Configura os botões do controle
configureBindings();
}

## Slide 10
// ============================================================
// BOTÃO X - ALTERNA FIELD / ROBOT RELATIVE
// ============================================================
m_driverController
.x()
.onTrue(
drive.runOnce(
() -> {
fieldRelativeEnabled =
!fieldRelativeEnabled;
}
)
);

## Slide 11: Testar Odometria
Relação ao Robô e Relação a Arena

## Slide 12: Zere a pose